Контрольная работа «Электрический ток». 10 класс.

Вариант 1.

1. Единица электродвижущей силы  в СИ называется:

А. Ньютон;      Б. Вольт;       В.  Джоуль;      Г.  Ватт.

2. По какой из приведенных ниже формул можно рассчитать тепловую мощность тока на внешнем участке цепи?

А. Р =  ;      Б.  Р = I U ;      В.  Р = I2 R;       Г.  P = I - I2 R .

3. Определите электрический заряд, прошедший через поперечное сечение проводника за промежуток времени 1с при силе тока 400 мА.

4. Определите  внутреннее  сопротивление   источника  тока с ЭДС  равной 1,2 В, если при внешнем сопротивлении 5 Ом сила тока в цепи 0,2 А.

5. Определите длину нихромовой проволоки с площадью сечения 0,55 мм2, если при напряжении на ее концах 120 В сила тока, проходящего по проволоке 1,2 А.

6. Рассчитать сопротивление электрической  цепи, если  R1 = R2 = R3 = R4 =1Ом;

R5=1,5 Ом.

7. При подключении лампочки накаливания к источнику тока с ЭДС равной 10 В напряжение на ней равно 8 В. Определите К.П.Д. источника тока.

8. Батарея , состоящая из двух одинаковых источников тока с ЭДС равной     2 В и внутренним сопротивлением 0,3 Ом каждый, соединенных первый раз параллельно, а второй — последовательно, подключается к нагрузке сопротивлением 0,2 Ом. При каком соединении источников сила тока в цепи и напряжение на нагрузке будут больше?

9. Сопротивление спирали электрочайника 20 Ом, напряжение сети 220 В. Определите, какой промежуток времени понадобится для нагревания в этом чайнике 2 л воды от температуры 0ºС до кипения, если КПД чайника 70%.

Вариант 2.

1. Какая из приведенных ниже формул является математическим выражением определения силы тока?

А. Ι =  ;      Б. Ι = ;      В.  Ι = qn<>S;       Г.  Ι=j·S.

2. . Какая из приведенных ниже формул является математическим выражением закона Джоуля – Ленца?

А. Q = Ι·U∆t;       Б.  Q = Ι²R∆t;       В. Q = Ι   ∆t ;      Г. Q = Ιr∆t.

3.  По проводнику за промежуток времени 30 мин проходит заряд 1800 Кл. Определите силу тока в проводнике.

4. К источнику тока с ЭДС равном 1,5 В и внутренним сопротивлением 0,5 Ом подключена нагрузка сопротивлением 2 Ом. Определите силу тока в цепи.

5. При включении в цепь проводника диаметром 0,5 мм и длиной 4,5 м разность потенциалов на его концах 1,2 В при силе тока 1А. Определите удельное сопротивление вещества проводника.

6. К источнику тока с ЭДС равной 4 В и внутренним сопротивлением 1 Ом подключены два резистора по 2 Ом каждый. Определите разность потенциалов на зажимах источника тока, если резисторы соединены параллельно.

7. Рассчитать  сопротивление  электрической  цепи,  если   R1 = R2 = R3 = R4 = 1,2 Ом, R5 = 3 Ом.

8. Потребитель мощностью 1 кВт соединен с источником напряжения 220 В, который находится на расстоянии 400 м, двухпроводной линией из медного провода с площадью сечения 2 мм². Определите потери мощности в линии электропередачи.

9. Лифт массой 1 т поднимается на высоту 30 м в течение промежутка времени 1 мин. Определите силу тока, потребляемого электродвигателем лифта, и расход электроэнергии при одном подъеме, если напряжение на зажимах 380 В, а его КПД 75%.

Вариант 3.

1. Какая из приведенных ниже формул является математическим выражением закона Ома для однородного участка цепи?

А.  Ι =        Б.  Ι =        В.  Ι =        Г.  Ι = .

2. По какой из приведенных ниже формул можно рассчитать полную работу тока на внешнем участке цепи?

А.  А = ΙU∆t;       Б.  А = Ι²R∆t;       В.  А = Ι   ∆t;       Г.  А = Ι²r∆t.

3. Определите ЭДС источника тока, если сторонние силы при перемещении заряда 10 Кл внутри источника от одного полюса к другому совершают работу 20 Дж.

4. При напряжении 120 В в электрической лампе накаливания за промежуток времени 0,5 мин израсходована электроэнергия 0,9 кДж. Определите силу тока, проходящего по спирали лампы.

5. Определите напряжение на реостате, изготовленном из константановой проволоки длиной 20 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм2, если сила тока, проходящего через реостат равна 2,4 А.

6. К источнику тока с ЭДС равной 20 В подключены два резистора R1 = 1 Ом и R2 = 4 Ом, соединенные последовательно. Определите внутреннее сопротивление источника тока, если сила тока, проходящая по второму резистору равна 4 А.

7. Найти распределение токов в цепи, приведенной на рисунке, если напряжение  между точками А и В равно 48 В, R1 = R3 = 3 Ом; R2 = 6 Ом; R4 = 5 Ом; R5 = 10 Ом и R6 = 30 Ом.

8. К источнику тока с ЭДС 6 В и внутренним сопротивлением 1 Ом подключен резистор. Определите КПД источника тока, если сила тока в цепи 1А.

9. Определите КПД электрического кипятильника, если при силе тока 4А и напряжении 220 В масса воды 5 кг нагревается от температуры 100С до кипения в течение промежутка времени 50 мин.

Вариант 4.

1. Какая из приведенных ниже формул является математическим выражением закона Ома для полной цепи?

А.  Ι =        Б.  Ι =        В.  Ι =        Г.  Ι = .

2. Единицей работы тока в СИ является:

А. 1 Н;          Б.  1 А;          В.  1 Дж;         Г.  1 Вт.

3. ЭДС источника 12 В. Определите, какую работу совершают сторонние силы при перемещении заряда 50 Кл внутри источника от одного полюса к другому.

4. При подключении к источнику тока сопротивления R1 = 16 Ом сила тока в цепи равна 1 А, а при подключении сопротивления R2 = 8 Ом сила тока равна 1,8 А. Определите ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.

5. Спираль электронагревателя изготовлена из никелинового проводника длиной 5 м и площадью сечения 0,1 мм2. Определите силу тока, проходящего по спирали,  сразу  после  включения    нагревателя  в   сеть  с напряжением U = 120 В.

6. Найти показания амперметра и вольтметра в схеме, приведенной на рисунке. Сопротивление вольтметра RV = 1000 Ом, R1 = 400 Ом, R2 = 600 Ом. Напряжение равно 110 В. Сопротивлением амперметра пренебречь.

7. Определите, на каком расстоянии от источника напряжением 5 кВ находится потребитель электроэнергии сопротивлением R = 1,6 кОм и мощностью 10 кВт, если двухпроводная линия, соединяющая их, выполнена из алюминиевого провода с площадью сечения 1 мм2.

8. Батарея , состоящая из двух одинаковых источников тока с ЭДС равной 12 В и внутренним сопротивлением 1 Ом каждый, соединенных первый раз параллельно, а второй — последовательно, подключается к нагрузке сопротивлением 10 Ом. При каком соединении источников сила тока в цепи и напряжение на нагрузке будут больше?

9. Электродвигатель  подъемного крана питается от сети напряжением 380 В. Определите, с какой средней скоростью кран поднимает груз массой 1 т, если сила тока в обмотке двигателя 120 А, а его КПД 75%.