В – 1

- Электроны в вакуумном диоде образуются вследствие явления …

А.   … термоэлектронной эмиссии;
Б.   … фотоэффекта;
В.   … ионизации;
Г.   … рекомбинации.

- Причиной свечения лампы дневного света является:

А.   Дуговой разряд;
Б.   Тлеющий разряд;
В.   Коронный разряд;
Г.   Искровой разряд.

- Какой график соответствует вольт-амперной характеристике вакуумного триода?

   А.                                  Б.                                  В.                                Г.

- Определите энергию ионизации молекул воздуха, если известно, что длина свободного пробега электрона 10 мкм, а напряженность электрического поля, при которой происходит ионизация 1,5 МВ/м.

- Расстояние между катодом и анодом диода равно 1 см. Сколько времени движется электрон от катода к аноду при анодном напряжении 440 В? Движение считать равноускоренным.

- В атмосфере Земли под воздействием космического излучения ежесекундно образуется 5∙106 пар одновалентных ионов в объеме 1 м3. Определите силу тока насыщения между плоскими электродами площадью 1 см2 каждый, расположенными на расстоянии 0,2 м.

- В электронно-лучевой трубке поток электронов с кинетической энергией 8 кэВ движется между пластинами плоского конденсатора длиной 4 см. Расстояние между пластинами 2 см. Какое напряжение надо подать на пластины конденсатора, чтобы смещение электронного пучка на выходе из конденсатора оказалось равным 0,8 см?

В – 2

- Основной причиной возникновения дугового разряда является …

А. … фотоэффект;
Б. … термоэлектронная эмиссия;
В. … высокое напряжение на электродах;
Г. … особенности строения электродов.

- Какие носители электрического заряда создают электрический ток в газах?

А. … электроны;
Б. … положительные ионы;
В. … ионы и электроны;
Г. … отрицательные ионы.

- Какой график соответствует вольт-амперной характеристике электрического тока в металлах?
   А.                                  Б.                                  В.                                      Г.

- Энергия ионизации атомов ртути 10,3 эВ. Определите длину свободного пробега протона, если известно, что ионизация происходит при напряженности электрического поля 6 МВ/м.

- При какой температуре атомы ртути имеют кинетическую энергию поступательного движения, достаточную для ионизации? Потенциал ионизации атома ртути 10,4 В.

- Определите силу тока насыщения между плоскими электродами площадью 0,15 м2 каждый, расположенными на расстоянии 2 см, если под действием внешнего 
ионизатора в объеме 1 см3 ежесекундно образуется 5∙106 пар одновалентных ионов.

- В электронно-лучевой трубке поток электронов ускоряется полем с разностью потенциалов 5 кВ и попадает в пространство между вертикально отклоняющими пластинами длиной 5 см, напряженность поля между которыми 40 кВ/м.  Найдите вертикальное смещение луча на выходе из пространства между пластинами.

В – 3

- Какие носители электрического заряда создают электрический ток в вакууме?

А.   … положительные ионы;
Б.   … отрицательные ионы;
В.   … электроны;
Г.   … ионы и электроны.

- Потери электроэнергии в линиях электропередач высокого напряжения в основном определяются …

А.   … коронным разрядом;
Б.   … дуговым разрядом;
В.   … тлеющим разрядом;
Г.   … искровым разрядом.

- Какой график соответствует вольт-амперной характеристике вакуумного диода?

   А.                                  Б.                                  В.                                Г.

- Определите, при каком напряжении зажигается неоновая лампочка, расстояние между плоскими электродами которой 1 см, если энергия ионизации атомов неона 21,6 эВ, а длина свободного пробега электронов в лампе 1 мм.

- Расстояние между катодом и анодом  диода равно 10 мм. Сколько времени движется электрон от катода к аноду при анодном напряжении 440 В? Движение считать равноускоренном.

- Пространство между обкладками плоского конденсатора площадью 3 дм2 каждая, находящимися друг от друга на расстоянии 5 см, заполнено аргоном. Определите число пар ионов n, которые ежесекундно образуются под действием внешнего ионизатора в объеме аргона 1 см3, если сила тока насыщения 4 пА.

- Расстояние между обкладками управляющего конденсатора электронно-лучевой трубки 16 мм, а длина каждой обкладки 3 см. На какое расстояние ∆x от первоначального направления движения сместится электрон, влетающий в конденсатор параллельно обкладкам со скоростью 2 мм/с, к моменту выхода из конденсатора, если на пластины подано напряжение 4,8 В?

В – 4

- В результате какого процесса газ становится проводником?

А.   рекомбинации;
Б.   фотоэффекта;
В.   ионизации;
Г.   термоэлектронной эмиссии.

- Какой из перечисленных разрядов возникает при высоком напряжении?

А.   тлеющий;
Б.   искровой;
В.   дуговой;
Г.   коронный.

- Какой график соответствует вольт-амперной характеристике газового разряда?
   А.                                  Б.                                  В.                                Г.

- Определите, при каком напряжении электрического поля возникает самостоятельный разряд в трубке, заполненной водородом, энергия ионизации молекул которого
2,5∙10-18 Дж, если длина свободного пробега электронов 5 мкм.

- В телевизионном кинескопе ускоряющее анодное напряжение равно 16 кВ, а расстояние от анода до экрана составляет 30 см. За какое время электроны проходят это расстояние?

- Обкладки плоского воздушного конденсатора находятся на расстоянии 5 см друг от друга. Определите площадь обкладки, если под действием внешнего ионизатора в объеме воздуха 1 см3 ежесекундно образуется 6,6∙106 пар ионов, а сила тока насыщения 4 пА.

- В электронно-лучевой трубке пучок электронов ускоряется напряжением 5,6 кВ. Каким должно быть напряжение между вертикальными отклоняющими пластинами, чтобы на выходе из зазора между ними пучок сместился на 5 см? Длина пластин 5 см, расстояние между ними 2 см.

# Text boxes

0

U

I

0

U

I

0

U

I

0

U

I

I

U

0

I

U

0

I

U

0

I

U

0

0

U

I

0

U

I

0

U

I

0

U

I

I

U

0

I

U

0

I

U

0

I

U

0

0

I

0

U

I